SPIS TREŚCI

- Przedmiot i zakres SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST - branża elektryczna

  - Określenia podstawowe

- Materiały

  - Materiały montażowe i elementy gotowe

    - Przewody zasilające

    - Rozdzielnice elektryczne

- Sprzęt

  - Sprzęt do wykonania zadania

- Transport

  - Transport materiałów

- Wykonanie robót

  - Montaż instalacji elektrycznej

- Kontrola jakości robót

  - Przewody zasilające

- Obmiar robót

  - Jednostka obmiarowa

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Dokumenty do odbioru końcowego robót

- Podstawa płatności

  - Cena jednostki obmiarowej

- Przepisy związane

  - Normy

- Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji i sieci elektrycznych związanych z realizacją zadania:

……………………………………..

Specyfikację rozpatrywać należy łącznie z rysunkami i dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Zamawiającemu, a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i wiedzą techniczną. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .

  - Zakres robót objętych SST - branża elektryczna

Zakres ST dotyczy prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektryczny:

- montaż tras kablowych

- montaż przewodów i kabli elektrycznych

- montaż puszek n/t

- modernizacja rozdzielnic

- montaż aparatury elektroinstalacyjnej w rozdzielnicach

- prace łączeniowe

- pomiar rezystancji izolacji linii kablowych

- pomiary elektryczne

- próby funkcjonalne

  - Określenia podstawowe

Kabel – kabel izolowany polwinitem o ilości żył do 4, przystosowany 
do przewodzenia prądu, ułożony w ziemi i wprowadzony do słupów oświetleniowych oraz do skrzynki sterująco-zasilającej.

Przewód – przewód izolowany wielodrutowy przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, umieszczony w słupie.

Uziom sztuczny – zespół przedmiotów metalowych umieszczonych bezpośrednio 
w ziemi tworzących elektryczne połączenie przewodzące z ziemią.

Pozostałe określenia – zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami

Wszystkie materiały użyte do wybudowania projektowanej instalacji są elementami gotowymi standardowymi wykonanymi zgodnie z odpowiednimi normami, posiadające odpowiednie deklaracje  i certyfikaty.

- Materiały

  - Materiały montażowe i elementy gotowe

    - Przewody i kable zasilające

Przewody używane do zasilania urządzeń powinny spełniać wymagania Polskich norm. Zaleca się stosowanie przewodów o napięciu znamionowym 450/750V, wielożyłowych o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Projektowane przewody i kable zasilające;

- YDY 3x1,5mm2 450/750V

- YDY 3x2,5mm2 450/750V

- YKY 5x2,5mm2 1kV

- YKY 5x4mm2 1kV

- YKY 5x6mm2 1kV

Przewód powinien być zwinięty na bębnie i chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

    - Doposażenie rozdzielnic elektrycznych

Zastosowane aparaty elektryczne będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Sprzęt

  - Sprzęt do wykonania zadania

Dla wykonania przedmiotowego zadania z odpowiednią jakością Wykonawca powinien mieć do dyspozycji następujące maszyny i sprzęt:

- samochód dostawczy

- spawarka elektr.transfor.500A

- zestaw prądotwórczy

- zestaw narzędzi i elektronarzędzi do montażu instalacji

- miernik do pomiaru rezystancji izolacji

- miernik do pomiaru skuteczności zerowania

- miernik do pomiaru rezystancji uziemień

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi poprzez wytwórcę danego towaru.

- Transport

  - Transport materiałów

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu dostawczego.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

- Wykonywanie robót

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem, z przywołanymi normami, PBUE oraz zgodnie ze sztuką przez uprawnionych elektromonterów pod nadzorem kierownika robót i inspektora nadzoru.

  - Montaż instalacji elektrycznej

Instalację wykonać jako natynkową, przewody prowadzić korytach kablowych po istniejących trasach, a w razie potrzeby wykonać nowe trasy z koryt kablowych dla projektowanych urządzeń  odbiorczych. Trasy wykonać w wolnych przestrzeniach miedzy sufitowych lub w szachtach technicznych,. Instalacje elektryczne wykonać przewodami typu YKY w izolacji 1kV i YDY w izolacji 450V/750V.

- Kontrola jakości robót

  - Przewody zasilające

Kable i przewody powinny być ułożone wzdłuż tras, zgodnie z dokumentacją projektową. W czasie instalowania kabla i po zakończeniu należy zbadać rezystancję izolacji i ciągłości żył. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie przepustów kablowych

- pomiar rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla

- sprawdzenie jakość połączeń na zaciskach

- Obmiar robót

  - Jednostka obmiarowa

W przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujące jednostki obmiarowe:

- dla przewodów i kabli jest metr

- dla doposażenia rozdzielnicy elektrycznej jest komplet

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- montaż przewodów i kabli

- wykonanie połączeń

  - Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymaganych przez Inwestora

- dokumentację powykonawczą

- protokoły z dokonanych pomiarów:

- ciągłości żył przewodów

- rezystancji izolacji przewodów

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- Podstawa płatności

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m, 1 szt. lub 1 kpl. odpowiednio:

- montaż instalacji elektrycznej

- doposażenie rozdzielnicy elektrycznej

- prace łączeniowe

- pomiary elektryczne

- Przepisy związane

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

  - Normy

- PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60050-826:2007 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona. Instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środki ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środki ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

- PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
na terenie budowy i rozbiórki.

Maj 2020r.							Opracował